Zał. Nr 6 do SIWZ

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W LUBLINIE Z/S W BEŁŻYCACH

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - do 3 cm - zaspy, języki śniegowe: lokalnie - 6 godz. utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 4 godz. - szron – 4 godz. - szadź – 4 godz. - śliskość pośniegowa - 5 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 2 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu* | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - do 3 cm - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 6 godz. - śliskość pośniegowa - 8 godz. - lodowica – 6 godz. |
| 3 | V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu* | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony – do 3 cm. - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 h Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa - 10 godz |
| 4 | VI | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu na odcinkach decydujących o możliwości ruchu* w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg**. | - luźny - występuje - zajeżdżony - do 3 cm. - nabój śnieżny - występuje - zaspy – występują do 48 h Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości - 24 godz. |

* do odcinków decydujących o możliwości ruchu należą:

## przejazdy kolejowe

## łuki poziome, pionowe

## skrzyżowania z drogami publicznymi

## przystanki komunikacji publicznej

- strome zjazdy, podjazd

** w planie zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 13